## Slide 1
REPOSITORY GUIDE
5080train 仓库
概述
01
准备数据
EarthquarkChoose/ · Dategeneral/ · xiaobotu/
地震波选波、生成数据集、绘制小波图
02
训练模型
2dcnnv1/ · lstmv1/ · wavenetv1/ · 其他 *v1/
各模型训练脚本、测试脚本、保存结果
03
批量实验
update/
Optuna调参、重复实验、消融、统计
5080train / PROJECT STRUCTURE
01

## Slide 2
01 / DATA SCRIPTS
准备数据：先选地震波，再生成结构数据和图片
目录和关键脚本
脚本做什么
EarthquarkChoose/scripts/
select_shanghai_waves.py
extract_20s_windows_ia.py
waves_to_hdf5.py
按上海设防要求挑选地震波；截取能量最集中的 20 秒；最后把波形整理成 HDF5 数据库。
Dategeneral/
数据集生成-…-尾部增强版.py
对应的 .hyperparams.json
调用 OpenSees 批量计算不同楼层、结构和阻尼器参数，生成训练集、验证集和测试集 CSV。JSON 文件放运行参数。
xiaobotu/
4-TXT_小波图绘制.py
5-TXT_时程图绘制.py
update_db.py · verify_db.py
给每条地震波画小波图和时程图；把图片路径写入数据库；最后检查数据库里的路径是否真的存在。
生成的数据主要放在 rawdata/、newdata/ 和 数据集/；论文第 3 章的数据说明主要来自这里。
5080train / PROJECT STRUCTURE
02

## Slide 3
02 / MODEL SCRIPTS
模型训练脚本
根目录公共脚本
floors_3_to_7_utils.py
tabular_model_common.py · sequence_model_common.py
前者处理 3–7 层数据；后两者把表格模型和序列模型都会用到的数据读取、特征、指标和训练代码集中起来。
2dcnnv1/
2dcnnv1.py · 2dcnnv1test.py
启动训练.bat · 启动测试.bat
训练和测试论文主模型。它同时读取小波图和结构/地震动数值特征。BAT 文件适合直接双击运行。
lstmv1/、wavenetv1/
<模型名>.py · <模型名>test.py
启动训练.bat · 启动测试.bat
直接用地震波时间序列训练 LSTM 或 WaveNet，作为 2D-CNN 的时序对比模型。
其他模型目录
randomforestv1/ · xgboostv1/ · lightgbmv1/
catboostv1/ · mlpv1/
这些目录同样是一份训练脚本、一份测试脚本和两个 BAT。区别只是使用的算法不同。
结果放在哪里
output/<模型名>/ · output/归档/
训练后的模型、日志、预测 CSV 和结果图按模型保存。归档目录放旧版本，正式比较时不要和当前结果混用。
简单记法：不带 test 的脚本负责训练，带 test 的脚本负责测试，BAT 只是帮你启动对应的 Python 脚本。
5080train / PROJECT STRUCTURE
03

## Slide 4
03 / UPDATE SCRIPTS
批量实验：update/ 目录负责把实验统一跑起来
调参和最终测试
最常用的脚本
各算法调优/tune_optuna_tpe.py
给对应模型自动试参数；best_params.json 保存找到的最好参数。
run_publication_hpo.py
一次安排多个模型做正式调参，避免每个模型手工启动。
重复训练 run_final_*multiseed_eval.py
用固定参数重复训练多个随机种子，检查结果是否稳定。
训练\验证\测试划分锁定 lock_publication_protocol.py
把数据划分、随机种子和评价规则锁定，防止后面随意改口径。
分析和论文材料
跑完模型之后使用
run_ablation_suite.py
把 2D-CNN 的不同输入删掉重跑，看小波图和数值特征分别有多大作用。
compare_models_statistics.py
比较各模型差异是否稳定，而不是只看一次测试分数。
make_paper_tables.py
make_paper_figures.py
把结果 CSV 整理成论文可以直接使用的表格和图片。
complete_todo10_ood_benchmark.py
检查模型遇到没见过的地震波、结构或高漂移样本时表现怎样。
complete_todo11_uncertainty.py
计算预测区间和校准结果，判断模型有多大把握。
运行日志放在 run_logs/、test_runs/；生成的正式结果放到 publication_eval_20260614/。
如果只想调一个模型，进入 update/<算法>/ 运行 tune_optuna_tpe.py；想跑完整论文实验，再用顶层脚本。
5080train / PROJECT STRUCTURE
04

## Slide 5
04 / RESULTS & PAPER
附加文件
output/
<模型名>/ · 归档/ · paper_render/
模型训练产生的权重、日志、预测结果和普通结果图都在这里。
publication_eval_20260614/
final_multiseed/ · ablations/ · statistics/
paper_tables/ · paper_figures/ · reproducibility_package/
训练结果、消融、统计检验、论文表图和复现材料都在这里。
md_files/
01_training_reports/ · 02_research_and_paper/
03_implementation_plans/ · 04_version_notes/
放训练总结、TODO 报告、实现方案和旧版本说明。
outputs/
最终对外文件
本 PPT 以及其他准备分享、提交或上传 GitHub 的成品放这里。
最容易混淆：output/ 是模型运行结果；outputs/ 是准备交付的成品文件。
5080train / PROJECT STRUCTURE
05